## Slide 1: 模块 4：编程日 FreeRTOS 激光雷达数据流水线
“团队协作与协同学习”

## Slide 2: 1. 任务说明
你们已经开发了使用 UART + DMA，以 SCAN 模式（或 EXPRESS 模式）读取 RPLidar C1 的嵌入式代码。
在本次编程日中，你们需要将已有的传感输入扩展为一个基于 FreeRTOS 的简单软件流水线，用以演示：
  中断驱动的事件处理
  基于队列的通信
  任务调度
  任务级的流式激光雷达数据解析
你们需要演示：已完成的 DMA 数据块如何从中断上下文传递到任务上下文，被处理成有意义的激光雷达信息，随后再转发给第二个任务进行输出与调试。
本任务的重点是演示一套用于处理连续激光雷达数据的正确 RTOS 软件架构。
提交一份简要的分析报告，并向助教演示可正常运行的系统。分数将授予能够展示出理解的小组成员。
使用此二维码提交报告

## Slide 3: 2. 挑战说明 / 应用行为
基于你们现有的 RPLidar C1 SCAN 模式（EXPRESS 模式）UART + DMA 接收功能，实现以下流水线：
UART + DMA → ISR → 队列 1 → 激光雷达解析任务 → 队列 2 → 输出/调试任务
参考方法：
a) 采用 DMA 分块策略的连续激光雷达接收
  保持对 RPLidar C1 字节流的连续 UART + DMA 接收。
  DMA 必须将输入的字节流写入一块内存缓冲区，该缓冲区被划分为两个固定大小的半区，并以乒乓方式交替使用。
  必须通过以下方式识别 DMA 数据块是否就绪：
    DMA 半完成中断，和/或
    DMA 完成中断
    或其他有明确论证的等效方法。
  在本挑战中，将 DMA 视为持续地把激光雷达字节流填充进固定大小的内存块。每个已完成的块随后被交给任务级处理。

## Slide 4: 2. 挑战说明 / 应用行为
b) 从 ISR 到队列 1
  当 DMA 指示缓冲区的一个半区已被填满时，ISR 必须保持简短。
  ISR 不得执行繁重的解析工作。
  相反，它必须向队列 1 发送一个用于标识已完成块的小型描述符。
  队列 1 的消息可以包含例如：缓冲区偏移量、块长度、块 ID、事件计数器。
  队列 1 只携带已完成 DMA 块的小型描述符；原始激光雷达字节仍保留在内存中的 DMA 缓冲区里。你们团队必须论证该队列消息中需要包含哪些信息。
c) 激光雷达解析任务（任务 1）
  创建一个激光雷达解析任务。
  该任务必须保持阻塞在队列 1 上。
  当队列 1 收到新的块描述符时，解析任务必须唤醒并处理对应的 DMA 数据块。
  解析任务必须使用通过队列 1 收到的偏移量和长度，直接从 DMA 原始缓冲区读取已完成的块。
  解析任务必须解释连续的激光雷达字节流，并产出更有意义的结果。
  具体的处理后输出并不事先固定。你们团队应确定并论证一个合适的结果，例如：
    有效测量计数
    提取的节点计数
    角度-距离值
    观测到的最小距离
    简单的基于扇区的障碍物摘要
    数据包或扫描统计

## Slide 5: 2. 挑战说明 / 应用行为
d) 输出/调试任务（任务 2）
  创建一个输出/调试任务。
  该任务必须保持阻塞在队列 2 上。
  解析完一个 DMA 块后，解析任务必须向队列 2 发送一个处理结果结构体。
  输出/调试任务必须唤醒，并使用以下方式呈现结果：
    ITM / SWV
    UART 终端
    或蓝牙串口终端
  该任务将处理与呈现/调试分离开来。
e) 调研与论证
  对于 C1 在每个 DMA 块中产生的确切输出样本数量，并未给出固定的假设。
  因此，你们团队必须：
    调研激光雷达数据流的行为
    选择并论证合适的 DMA 块大小
    论证队列消息结构
    解释解析任务如何处理连续的字节流
    解释 DMA 分块策略如何支持中断上下文与任务上下文之间的安全交接

## Slide 6: 3. 必须展示的 FreeRTOS 内容
你们的实现必须清晰地展示：
  两个 FreeRTOS 任务
  两个 FreeRTOS 队列
  两个任务正确的阻塞与唤醒行为
  以下各项之间的清晰分离：
    DMA 驱动中断通知
    任务级解析
    任务级输出/调试
你们团队还必须能够解释：
  DMA 如何逐个半区地填充内存缓冲区
  DMA 半完成和/或完成事件如何标识一个就绪的块
  为什么 ISR 应保持简短
  为什么队列 1 只携带一个小型描述符
  两个任务如何在 BLOCKED、READY 与 RUNNING 之间转换
  为什么激光雷达解析任务的优先级应高于输出/调试任务
  创建了哪些 FreeRTOS 内存对象，例如：
    队列存储
    任务栈
    任务控制块
关键学习要点：
  DMA 将激光雷达数据流接收到交替的缓冲区半区中，ISR 在半区就绪时发出通知，队列 1 唤醒解析任务，解析任务直接从 DMA 缓冲区读取该已完成的块并进行处理，然后把结果发送到队列 2，最后由输出任务呈现结果。

## Slide 7: 第 4 周结束